## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

### Анализатор ртути РА-915+ в комплекте с приставкой РП-91С

Госреестр СИ РФ № 18795-2004

Госреестр СИТ Украины № 18795-99

Госреестр СИ Казахстана № KZ.02.03.00851-2005/18795-04

Госреестр СИ РБ № 03 09 1201 00

Области применения:

Анализатор ртути РА-915+ в комплекте с приставкой РП-91С применяется в экологии, санитарии для:

Экспресс-анализа сложных объектов:

-сырье и промышленная продукция

-эколого-геохимические пробы,

Выявление ртутных загрязнений:

-контроль процесса демеркуризации при использовании любых химических реагентов

-оценка качества демеркуризационных работ

-определение содержания ртути в строительных материалах

-В геолого-геохимических исследованиях для

Изучения природных и техногенных циклов ртути:

-определение содержания ртути в почвах, горных породах и рудах

-поиски месторождений полезных ископаемых по первичным и вторичным ореолам рассеяния

-геохимическое картографирование

Отличительные особенности:

-Экспрессный анализ содержания ртути в почве, горных породах, донных отложениях и пробах с малой долей органических веществ методом пиролиза

-Высокая селективность анализа

-Широкий динамический диапазон

-Дружественный компьютерный интерфейс

-Визуализация процесса выхода ртути из образца

-Автоматический контроль уровня неселективного поглощения

Основные аналитические характеристики ртутного комплекса, включающего в себя приставку РП-91С, приведены в следующей таблице:

| Анализируемый объект | Предел обнаружения | Максимальные навески |
| --- | --- | --- |
| Твердые пробы (почва, донные отложения, горные породы) | 1,0 мкг/кг | 0,4 г |

Принцип метода:

Метод пиролиза.

Принцип работы основан на дифференциальном атомно-абсорбционном способе измерения концентрации ртути, который реализуется с помощью зеемановской модуляционной поляризационной спектроскопии с высококачественной модуляцией. Приставка РП-91С предназначена для термической деструкции пробы и перевода ртути из связанного состояния в атомарное с последующим определением количества выделившийся ртути с помощью анализатора РА-915+.

Достоинства:

-ультранизкий предел обнаружения ртути в воздухе в режиме реального времени

-широкий динамический диапазон измерений (более трех порядков)

-определение ртути в образцах сложного состава без пробоподготовки

-определение ртути без ее предварительного накопления на золотом сорбенте

-дружественный компьютерный интерфейс

Рекомендуемый комплект поставки:

-Анализатор РА-915+

-Приставка РП-91C

-программное обеспечение для IBM-PC (ОС Windows®-95/98/NT/ME/XP)

-набор стандартных образцов

Дополнительно:

Аттестованная методика выполнения измерений массовой доли общей ртути в пробах почв и грунтов на анализаторе ртути РА-915+ с приставкой РП-91С в соответствии с ПНД Ф ПНД Ф 16.1:2.24-2000 Свид-во № 242/107-2005, ВНИИМ, Шифр М 03-05-99

Технические характеристики - РА-915+ / РП-91С

ОТСУТСТВУЕТ приставки - 25 - 30 проб в час Время непрерывной работы 8 часов Габариты анализатора 470*220*110 мм Габариты приставки 340*240*120 мм Масса анализатора 7,5 кг Масса приставки 5,5 кг Питание 220 В Питание от автономного источника РА-915+ - 6/14 В Потребляемая мощность РА-915+ - 15 Вт Потребляемая мощность РП-91С - 250 Вт Частота тока 50 Гц