## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

###### Стационарный анализатор ртути

###### Юлия-5К модель 3

Предназначен для анализа жидких проб, а также твердых образцов, предварительно переведенных в раствор в процессе пробоподготовки.

Прибор обеспечивает выход информации на цифровое табло в единицах массовой концентрации общей ртути с автоматическим запоминанием результата измерений, а также, в отличие от анализатора Юлия-5К мод.1, и на ПК через встроенный интерфейс RS 232 с программным обеспечением.

Особенности программного обеспечения:

Градуировка и поверка анализатора;

Расчет результата измерений;

Расчет абсолютной и относительной погрешности результата измерений (по амплитуде и по площади) в зависимости от значения;

Расчет нормативов контроля качества полученных результатов измерений в зависимости от значения в условиях повторяемости, воспроизводимости; точности;

Внутренний оперативный контроль качества полученных результатов испытаний в процессе текущих измерений с использованием стандартных образцов по ГОСТ Р ИСО 5725;

Оценка качества (безопасности) объекта сертификации путем сопоставления полученных результатов измерений с нормативными качества (безопасности) сертифицируемого объекта по МИ 2612-2000 и МИ 2867-2004;

Программа также позволяет наблюдать на экране монитора изменение оптической плотности атомных паров ртути в кювете анализатора с течением времени и построение градуировочных графиков. Результаты измерений сохраняются в базе данных и выводятся на принтер в виде в протоколе измерений.

Прибор выполнен в полистирольном корпусе немецкого производства. 
Надежность работы указанных анализаторов ртути обеспечивается за счет применения высококачественной элементной базы, как правило, импортного производства (солнечно-слепого фотоприемника R6800U фирмы Hamamatsu, Япония; ртутной лампы низкого давления TUV4WG5 фирмы Philips, Голландия).

| Диапазон измерений массовой концентрации общей ртути, мкг/дм3 | 0,01...10,0 |
| --- | --- |
| Погрешность в диапазоне 0,01...0,1 мкг/дм3, %, не более | ±25 |
| Погрешность в диапазоне 0,1...1,0 мкг/дм3, %, не более | ±15 |
| Погрешность в диапазоне 1,0...10,0 мкг/дм3, %, не более | ±10 |
| Время одного измерений, мин., не более | 2 |
| Объем жидкой пробы, см3 | 2 |
| Нижний предел обнаружения, мкг/дм3 | 0,005 |
| Масса анализатора, кг, не более | 3 |
| Габариты, мм, не более | 420х220х90 |

Стандартный комплект поставки:

анализатор Юлия-5К мод. 3;

программное обеспечение и кабель связи;

видеокурс (диск), обучающий работе на анализаторах Юлия, а также приставке к ним;

программа и кабель связи;

комплект ЗИП;

руководство по эксплуатации, паспорт, методика поверки;

упаковка;

стандартный образец на ртуть (10 амп.);

хлорид олова (0,1 кг);

методики МИ 2865-2004; МИ 2725-2002; МИ 2740-2002; МИ 2878-2004; МИ 2879-2004 (по заказу).