## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

### Комплекс универсальный ртутеметрический
УКР-1МЦ лабораторный

###### НАЗНАЧЕНИЕ

Определение валового содержания ртути в воздухе, природных и сточных водах, питьевой воде, пищевых продуктах, биосредах, почвах, грунтах, отходах. УКР-1 нашел широкое применение при решении проблем ртутной безопасности. Является базовым прибором и рекомендован к применению в системах Санэпидемнадзора, МЧС и МО РФ. С началом выпуска новой модификации прибора УКР-1МЦ появилась новая возможность проведения измерений фонового загрязнения. Приборами начали оснащаться центры мониторинга Госкомгидромета РФ.

###### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Объект | Режим измерения | Диапазон измерения | Погрешность | Нормативный, методический документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух | №№ 4-8 | 0,00001-0,1 мг/м3 | 20% отн | НД на анализатор |
| Воздух | №№ 5,6 | 0,0001- 0,1 мг/м3 | 25% отн | МУК 4.1.005-94 |
| Воздух | Поиск(№3) | 0,001-1,0 мг/м3 | - | НД на анализатор |
| Вода | ПАР(№1) | от 0,00005 мг/дм3 | 20% отн | НД на анализатор |
| Вода | ПАР(№1) | от 0,00005 мг/дм3 | 25% отн | МУК 4.1.006-94 |
| Вода | ПАР(№1) | 0,00001-0,0001 мг/дм3 | 43% отн | РД 52.18.636-2002 |
| Вода | ПАР(№1) | 0,0001-0,01 мг/дм3 | 19% отн | РД 52.18.2000 |
| Биосреды (моча) | ПАР(№1) | от 0,0005 мг/дм3 | 25% отн | МУК 4.1.008-94 |
| Минерализаты | ПАР(№1) | от 0,00005 мг/дм3 | 20% отн | НД на анализатор |
| Почвы | УВН(№2) | 0,02- 2,0 мг/кг | 39% отн | ПНДФ16.1.1.-96 |
| Отходы | УВН(№2) | 0,000002 - 0,001 % | 20% отн | ГОСТ Р 51768-01 |

Компл.1 (только для анализа воздуха, т.е. для использования в режиме переносного газортутного анализатора):

Блок анализа и индикации (со встроенным блоком микропроцессорной обработки данных)

Щуп-зонд

Блок питания сетевой переносной и/или аккумуляторный с зарядным устройством

Документация

Методики выполнения измерений

Компл.2 (только для анализа жидких проб в лабораторных условиях):

Блок анализа и индикации 
(со встроенным блоком микропроцессорной обработки данных)

Блок питания сетевой стационарный

Блок аналитический ПАР-3

Расходные материалы (реактивы, ГСО)

Документация

Методики выполнения измерений

Компл.3 (только для анализа твердых проб в лабораторных условиях):

Блок анализа и индикации 
(со встроенным блоком микропроцессорной обработки данных)

Блок питания сетевой стационарный

Устройство возгонки УВН-1А

Мельница лабораторная МЛ-1

Документация

Методики выполнения измерений