## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

### Хроматограф жидкостный аналитический

### ЦВЕТ-ЯУЗА

Хроматограф жидкостный аналитический ЦВЕТ-ЯУЗА (модель 01 с амперометрическим детектором) предназначен для анализа органических и неорганических веществ, способных окисляться или восстанавливаться на поверхности рабочего электрода из стеклоуглерода, золота, платины, серебра и других материалов в диапазоне потенциалов от минус 2,5 до плюс 2,5 В.

Хроматограф жидкостный аналитический ЦВЕТ-ЯУЗА предназначен для стационарных и передвижных лабораторий.

Основные области применения:

• контроль загрязнений окружающей среды

• анализ загрязнений пищи

• анализ биологических жидкостей для ранней диагностики заболеваний

• судебные и судебно-медицинские экспертизы

• токсикологические анализы
• технологические анализы в химической и нефтехимической промышленности
• определение подлинности винно-водочных изделий

• анализ питьевых вод на водоканалах
• контроль технологических водных сред на АЭС, ТЭЦ и другие.
Описание

Хроматограф жидкостный аналитический ЦВЕТ-ЯУЗА.

Основные анализируемые соединения при контроле питьевых вод в соответствии с САНПиН 2.1.4.554-96: фенол, хлор-, дихлор-, трихлор- и пентахлорфенолы, крезолы, нитрофенолы, аминофенолы, диоксибензолы, триоксибензолы, нафтолы, гидразин, цианид, роданид и другие. 
Все соединения прибор определяет на уровне ПДК без концентрирования. 
Прибор позволяет с низким пределом обнаружения определять бромид, цианид, роданид, гидросульфид, арсенит, иодид, тиосульфат, сульфит, нитрит на уровне мкг/л без концентрирования методом ионной хроматографии.

С помощью прибора можно с высокой чувствительностью определять сахара в пищевых продуктах и биологических жидкостях, катехоламины и их метаболиты в моче и крови, гистамин в рыбных продуктах, взрывчатые вещества, различные лекарства при отравлениях, наркотики в биологических жидкостях, пестициды в пище и почве, антикоррозионные добавки в маслах и многие другие соединения. 
 Состав прибора
• аналитический блок, включающий термостат колонок (30 °С … 80 °С), термостат детектора, детектор, кран-дозатор Rheodyne (США) типа 7010, электронный блок (включает блок управления амперометрическим и кондуктометрическим детекторами, терморегуляторы термостатов колонок и детектора), подставки для ёмкостей с элюентом;
• насос высокого давления типа Марафон-2, с демпфером, датчиком давления и системой промывки плунжера;
• программное обеспечение;
• ПЭВМ (по желанию заказчика).

Режим работы 
При постоянном потенциале, импульсном режиме и при сканировании (автоматическое снятие вольтамперограммы).
В приборе реализованы основные методы высокоэффективной жидкостной и ионной хроматографии, обращённофазной, ионпарной, ионэксклюзионной и др.

Основные достоинства прибора
• высокая чувствительность, позволяющая определять большинство соединений без концентрирования;
• избирательность ко многим классам соединений за счёт смены рабочего электрода и величины прилагаемого потенциала;
• выдача объективных результатов анализа в виде полного протокола.