## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

### Радиометр дозиметр контроля банкнот МКС-08П НАВИГАТОР носимый

Радиометр дозиметр контроля банкнот МКС-08П НАВИГАТОР носимый предназначен для обнаружения радиоактивных банкнот и контроля корреспонденции. Радиометр-дозиметр предназначен для радиационного контроля помещений и открытых пространств, рабочих мест, спецодежды и средств индивидуальной защиты в специализированных лабораториях, продукции, сырья и материалов, в том числе металлолома, денежных купюр. Программа работы прибора обеспечивается микропроцессором. Радиометр-дозиметр может использоваться санитарно - эпидемиологическими и экологическими службами для обнаружения радиоактивного загрязнения, поиска радиоактивных источников и контроля радиационной обстановки.

Технические характеристики:
Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы, мкЗв/ч (мкР/ч) 0,10 - 500,0 (10 - 50000) 
Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы, мЗв (мР) 0,001 - 103 (0,1 - 105) 
Диапазон энергий фотонов, МэВ 0,04(0,01) - 3,0 
Диапазон измерения плотности потока бета-излучения (по 90Sr), част/см2 мин 3 - 10000 
Нижний предел энергии регистрируемого бета-излучения, МэВ 0,05 
Основная погрешность измерения, % ±25 
Диапазон измерения плотности потока альфа-излучения от загрязненных поверхностей (по 239Pu), част/см2 мин 1 - 2х105 
Нижний предел энергии регистрируемого альфа-излучения, МэВ 3,0 
Диапазон измерения объемной активности проб окружающей среды, Бк/л:
по 137Cs 1х104 - 2х107
по 90Sr 1х103 - 6х106
Время смены/установления показаний, с 2/40 
Продолжительность непрерывной работы, ч:
от аккумулятора 7Д-0,125, не менее 30
от элемента типа 6F22, не менее 60
Диапазон рабочих температур, °С 0...+40 
Влажность при 30°С, % до 90 
Габаритны размеры, мм 240x90x65 
Масса с аккумулятором, г, не более 500