## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

### Радиометр-дозиметр "РЗС-10М"

Радиометр РЗС-10М предназначен для измерения мощности эффективной дозы фотонного излучения, измерения плотности потока бета-частиц и альфа-частиц.
     Радиометр РЗС-10М может использоваться санитарно-эпидемиологическими и экологическими службами для обнаружения радиоактивного загрязнения, поиска радиоактивных источников и контроля радиационной обстановки.

Технические характеристики Диапазон энергий регистрируемого излучения, МэВ: - фотонного - бета-излучения - альфа-излучения от 0,01 до 1,25 от 0,15 до 3,5 от 4,0 до 9,0 Диапазон измерений плотности потока: - бета-излучения, част/мин*см2 - альфа-излучения, част/мин*см2 от 5 до 3,0*104 от 0,5 до 1*104 Диапазон измерений мощности эффективной дозы фотонного излучения, мкЗв/ч от 0,1 до 30 Основная погрешность измерения при доверительной вероятности 0,95, %, не более 30 Время непрерывной работы, ч 6 Время установления рабочего режима, мин, не более 5 Нестабильность показаний за 6 ч непрерывной работы, % ± 10 Время измерения, с 1, 10,100,300 Питание радиометра осуществляется от аккумулятора напряжением, В 12±0,5 Заряд аккумулятора осуществляется с помощью зарядного устройства от сети переменного тока: - номинальным напряжением, В - частотой, Гц 220 (+20 ~ -30) 50 ± 1 Потребляемая мощность, ВА, не более: - от источника постоянного тока - от сети переменного тока 2 3,5 Габаритные размеры радиометра, мм, не более: - пульта - блока детектирования фотонного излучения - блока детектирования aльфа- и бета- излучения 142х68х75 Ж65х290 Ж140х270 Масса радиометра, кг, не более: - пульта - блоков детектирования 0,5 1 Диапазон рабочих температур, oС: от минус 20 до +40 По климатическим воздействиям радиометр отвечает требованиям группы В3 ГОСТ 12997