## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

###### Аналитик-2000

Атомно-абсорбционный однолучевой спектрофотометр, предназначенный для количественного определения содержания металлов в растворах или любых других пробах, предварительно переведенных в раствор. 
Технические характеристики:

однолучевой;

зеркальная оптика с защитой от агрессивной среды;

сканирующий монохроматор с фокусным расстоянием 260 мм;

рабочий диапазон длин волн от 195 до 600 нм (по заказу до 850 нм);

обратная линейная дисперсия 2,0 нм/мм;

автоматическая смена ширины щели;

детектор ФЭУ фирмы Hamamatsu, тип R6925;

источник света кодированная лампа с полым катодом, тип ЛТ-6М-К.

Конструкция спектрофотометра предполагает минимальное вмешательство оператора при настройке прибора, автоматически выполняются следующие операции:

установка щелей, настройка монохроматора на длину волны определяемого элемента и юстировка оптики после установки кодированной спектральной лампы с полым катодом ЛТ-6М-К;

розжиг при помощи дополнительного факела, зажигаемого высоковольтной искрой;

переход с одного типа пламени на другой;

контроль наличия пламени;

контроль давлений газов (входных и в распылительной камере);

гашение пламени и продувка распылительной камеры при снижении давлений газов;

контроль переполнения сливной емкости.