## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

ИК фурье спектрометр ФСМ

Семейство лабораторных спектрометров для средней и ближней ИК областей, предназначенных для: качественного и количественного анализа твердых, жидких и газообразных образцов; контроля качества продукции по ИК спектрам.

Основные преимущества ИК фурье спектрометров ФСМ: Высокая чувствительность. ИК Фурье спектрометр ФСМ в 10-100 раз превосходит по чувствительности дифракционные приборы типа ИКС и SPEKORD, что позволяет регистрировать предельно низкие концентрации и малые количества веществ. Высокая производительность. Время получения спектра 2-20 с позволяет выполнять экспрессные измерения, перейти от выборочного контроля продукции к сплошному, контролировать параметры технологических процессов в реальном времени. Автоматизация измерений. Повышает надежность измерений, позволяет автоматизировать учет результатов и повысить эффективность их обработки. Простота эксплуатации. Интерферометр не требует настройки, имеется встроенный стандарт длины волны, процесс тестирования и поверки автоматизирован. Модульная конструкция. Спектрометр может быть легко адаптирован для решения специализированных задач, например: газовый анализ, анализ топлив и масел.

Основные области применения спектрометра ФСМ: Химия и нефтехимия: Анализ сырья и продуктов органического синтеза. Структуроно-групповой и фракционный состав нефтепродуктов, контроль содержания бензола. Анализ топлив: эфиры, спирты, ароматика, октановое число. Полимеры: Анализ сополимеров, идентификация полимерных композиций. Анализ модифицирующих добавок: пластификаторы, антиоксиданты. Газовый анализ: Анализ многокомпонентных газовых смесей. Контроль качества продукции газовой промышленности, анализ состава и влажности природного газ. Биотехнология и фармацевтика: Определение подлинности субстанций по ИК-стандартам. Контроль качества лекарственных форм и сырья. Экологический контроль: Определение нефтепродуктов в воде и почве. Контроль атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны и выбросов промышленных предприятий.

| технические характеристики | ФСМ-1201 | ФСМ-1202 | ФСМ-1211 |
| --- | --- | --- | --- |
| Спектральный диапазон, см-1 | 400-5000 | 400-5000 | 2500-12000 |
| Спектральное разрешение, см-1 | 1 | 0,5 | 2 |
| Отношение сигнал/шум (СКО, 1 мин, 4 см-1) | >20000 |
| Тип пироприемника | LiTaO3 |
| Размеры кюветного отделения, мм | 150x190x250 |
| Размеры спектрометра, мм | 520x370x250 |
| Масса спектрометра, кг | 28 |