## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ
ФУРЬЕ  СПЕКТРОФОТОМЕТР  (МФСФ)

Назначение 
Скоростной и светосильный спектральный прибор для спектрофотометрического производственного, экологического мониторинга воздуха и воды. 
Особенности 
Отсутствие подвижных частей, быстродействие.

Преимущества 
Малые габариты и масса, простота в обслуживании.

Основные  характеристики

| Область спектра,нм | 400-900 |
| --- | --- |
| Разрешение,нм | 1-2 |
| Точность шкалы длин волн,нм | лучше 0,01 |
| Фотометрическая точность,% | ~2 |
| Время измерения (интерферограмма),мс | 30 |
| Углы падения (зеркальное отражение), град | 10-80 |
| Масса,кг | 8 |
| Габариты,мм | 500x240x500 |