## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

## Спектрометры атомно-абсорбционные «МГА-915М/915МД»

Атомно-абсорбционные спектрометры с электротермической атомизацией и Зеемановской коррекцией неселективного поглощения "МГА-915М" и "МГА-915МД" (с расширенным спектральным диапазоном) предназначены для измерения содержания элементов (Ag, Al, As, Au, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Pd, Pt, Rh, Ru, Se, Sn, Sb, Sr, Ti, V, Zn и др.) в широком круге объектов: различных типах вод (питьевые, природные, сточные, морские), атмосферном воздухе, почвах, донных отложениях и осадках сточных вод, пищевых продуктах и сырье (в том числе в напитках), биологических тканях и жидкостях (кровь, моча), продуктах нефтехимического производства, а также металлах и сплавах и иных объектах.

Наибольшей эффективностью данные приборы обладают при анализе проб со сложным матричным составом: морские воды, кровь, моча.

Спектрометры могут комплектоваться автосемплером, ртутно-гидридой приставкой. В качестве источников света используются лампы с полым катодом, а также высокоинтенсивные безэлектродные разрядные лампы собственного производства.

Спектрометры "МГА-915М/915МД" обладают следующими характеристиками:

| Максимальная температура атомизации | 2800 °C |
| --- | --- |
| Максимальная потребляемая мощность | 18 кВт |
| Средняя потребляемая мощность | 200 Вт |
| Расход аргона (аргон ВЧ) | не более 1 л/мин |
| Спектральный диапазон "МГА-915М" | 190-600 нм |
| Спектральный диапазон "МГА-915МД" | 190-800 нм |
| Габаритные размеры | 800х570х390 мм |
| Масса | 75 кг |
| Питание | трехфазное, ~380 В, 50 Гц |
| Система охлаждения | автономная, водяная |

Универсальность и селективность. Высокая селективность связана с использованием высокоэффективного варианта селективного атомно-абсорбционного анализа - Зеемановской модуляционной поляризационной спектрометрии.

Анализаторы "МГА-915М/915МД", благодаря своей высокой селективности, позволяют определять содержание широкого круга элементов в пробах самого разного состава - без или с минимальной пробоподготовкой. ААС с ЭТА и зеемановским корректором неселективного поглощения во всем мире признан в качестве "референтного метода" при определении малых содержаний элементах в пробах сложного состава.

Высокая чувствительность. Пределы обнаружения элементов на уровне лучших атомно-абсорбционных спектрометров, предлагаемых на рынке аналитического оборудования.

Автоматизация измерений. "МГА-915М / 915МД" являются полными автоматами с автоматической сменой источников излучения и установкой соответствующих резонансных линий, присутствует турель на 6 ламп (компьютерная перестройка с одного элемента на другой без необходимости ручной юстировки). Для ввода проб в "МГА-915М / 915МД" используется автосэмплер с 55 ячейками для проб. Полученные данные могут непрерывно передаваться в АСУ для управления технологическим процессом.

Анализ воздуха проводится с электростатическим осаждением аэрозолей воздуха непосредственно в графитовом атомизаторе.

Анализ ртути в природных водах проводится с помощью ртутно-гидридной приставки.

Возможно проведение прямого анализа питьевых, сточных и морских вод и биожидкостей (без предварительной пробоподготовки). Приборы имеют автономную систему охлаждения.

Отличительные особенности:

низкие пределы обнаружения;

высокая селективность;

турель на 6 ламп (компьютерная перестройка с одного элемента на другой без юстировки);

высокоинтенсивные ВЧ-лампы на As, Cd, Hg, In, Pb, Sb, Se, Tl, Zn,Sn;

минимальная пробоподготовка;

графитовые кюветы для испарения со стенки и с платформы Львова;

возможность проведения прямого анализа питьевых, природных и сточных вод, биохимических жидкостей и вино-водочных изделий;

полная автоматизация;

автономная система охлаждения;

наличие автосемплера и ртутно-гидридной приставки.

Применяются в экологии, геологоразведке, контроле технологических процессов, производственной санитарии, научных исследованиях.

Экологический контроль:

измерение содержания различных элементов в воде, почве, донных отложениях, атмосферном воздухе, а также тканях растительного и животного происхождения.

Технологический контроль:

экспресс-анализ и непрерывный контроль состава веществ в технологических процессах;

входной контроль, контроль готовой продукции.

Медицина:

анализ тканей и жидкостей биологического происхождения (кровь, моча, волосы и др.)

Криминалистика:

идентификация примесей и следовых количеств элементов.

Ветеринарные лаборатории:

корма, кровь, продукты животноводства.

Контролирующие и сертифицирующие лаборатории:

анализ пищевых продуктов и кормов, анализ сточных, природных, питьевых вод и воздуха.

Контроль качества вин и крепких напитков:

содержание широкого круга элементов в ликероводочной продукции;

определение подлинности напитков