## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

### Универсальный радиометр-спектрометр “MKC-A02”

Универсальный радиометр-спектрометр “МКС-А02” предназначен для обнаружения и локализации радиоактивных источников, измерения количественных характеристик альфа, бета, гамма и нейтронного идентификации гамма-излучающих радионуклидов, хранения измеренных гамма-спектров для их возможной обработки на компьютере. 
Радиометр - спектрометр может использоваться при контроле за перемещением делящихся и радиоактивных материалов, для осуществления экологического мониторинга территорий и объектов, в передвижных радиологических лабораториях, на таможенных постах, службах радиационного контроля и т. п.

Прибор предназначен для работы как в лабораторных, так и в жестких полевых условиях.

Технические характеристики

| Значение минимально обнаруживаемого потока нейтронов от источника нейтронного излучения 252Cf в поисковом режиме, с вероятностью 0,5 при доверительной вероятности 95%, на расстоянии 0.2м, при движении прибора со скоростью 0.5±0.05 м/c, не более | 6.0х103с-1 |
| --- | --- |
| Диапазон регистрируемых энергий гамма-спектра | (0.05-3) МэВ |
| Относительное энергетическое разрешение спектрометра по линии гамма-излучения с энергией 662 кэВ (Cs-137), не более | 8% |
| Интегральная нелинейность, не более | ±1% |
| Максимальная входная статистическая загрузка гамма-канала | 50 000 имп/c |
| Число каналов АЦП | 1024 |
| Количество сохраняемых 1024-канальных спектров, не менее | 30 |
| Временная нестабильность характеристики преобразования за 24часа, не более | 1% |
| Дополнительная нестабильность характеристики преобразования по питанию, не более | 1% |
| Температурная нестабильность характеристики преобразования, не более | 0.1%/0C |
| Время установления рабочего режима при работе в режиме идентификации, не более | 30мин |
| Время установления рабочего режима при работе в остальных режимах, не более | 2 мин. |
| Время непрерывной работы от встроенных аккумуляторов, не менее | 8 ч |
| Время непрерывной работы от сети, не менее | 24 ч |
| Диапазон рабочих температур | (-20÷+50)°С |
| Потребляемая мощность от сети | 15Вт |