## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

ГАММА-БЕТА-СПЕКТРОМЕТР МКС-АТ1315

Двухкристальный сцинтилляционный спектрометр с защитой на антисовпадениях для одновременного и селективного определения:
- удельной активности 137Cs, 90Sr и 40K в пробах объектов окружающей среды, методика МВИ.МН.1181-2007;

- удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах (в соответствии с ГОСТ 6.30108-94), методика МВИ.МН.1120-99;
- экспресс-анализа металла (стандартизованные пробы плавок металла) на радиационную чистоту, методика МВИ.МН 708-2004.

- измерение содержания 222Rn в воде и в почвенном воздухе, методики МВИ.МН 2174-2004 и МВИ.МН 2175-2004.

Соответствует Международному стандарту МЭК 61563, МЭК 61562, а также стандартам EN 61326 согласно условиям директивы 89/336/ЕЕС и EN 61010-1, EN 50371 согласно условиям директивы 73/23/ЕЕС.

Области применения

Спектрометрический и радиометрический контроль содержания радионуклидов в воде, продуктахпитания,
сельскохозяйственном сырье, промышленных, строительных и лесоматериалах,

объектах окружающей среды (почва, растительность и др.), продукции металлургической промышленности
Особенности

- Идентификация изотопов 137Cs, 90Sr, 40K, 226Ra, 232Th и др.

- Аналогово-цифровой преобразователь - 1024 канала интегрирован в интеллектуальные блоки детектирования

- Непрерывная автоматическая светодиодная стабилизация в процессе измерений

- Контроль сохранности градуировки от контрольного радиоизотопного источника

- Компьютерная обработка спектров с применением метода максимального правдоподобия

- Автоматический учет плотности пробы

- Визуализация набора спектров в реальном масштабе времени

- Одновременное накопление и обработка спектров

- Использование ПЭВМ для других задач параллельно с измерениями

- Библиотека гамма-излучающих радионуклидов

Основные характеристики

| Размеры детектора |  |
| --- | --- |
| сцинтиллятор NaI (Tl) | ø 63х63 мм |
| пластмассовый сцинтиллятор | ø 128х10 мм |
| Диапазон энергий |  |
| гамма-излучения | 50-3000 кэВ |
| бета-излучения | 150-3500 кэВ |
| Интегральная нелинейность | < 1 % |
| Относительное энергетическое разрешение по гамма-линии 662 кэВ | < 9,5 % |
| Максимальная входная статистическая загрузка | 104 с-1 |
| Время непрерывной работы | не менее 24 ч |
| Нестабильность градуировочной характеристики за время непрерывной работы | < 2 % |
| Нестабильность показаний за время непрерывной работы | < 5 % |
| Время установления рабочего режима | < 30 мин |
| Число каналов |  |
| для гамма-спектров | 1024 |
| для бета-спектров | 1024 |
| Диапазон измерения объемной (удельной) активности без концентрирования пробы |  |
| 137Cs | 2 - 106 Бк/л (Бк/кг) |
| 40K | 20 - 2·104 Бк/л (Бк/кг) |
| 90Sr | 20 - 106 Бк/л (Бк/кг) |
| 226Ra | 3 - 104 Бк/л (Бк/кг) |
| 232Th | 3 - 104 Бк/л (Бк/кг) |
| Основная погрешность измерения активности при Р=0,95 | ± 20 % |
| Нижняя граница диапазона измерения 90Sr при концентрировании проб в пересчете на "сырую" пробу |  |
| для питьевой воды | 0,2 Бк/л |
| для молока, детского питания | 1,5 Бк/л |
| для картофеля, хлеба, зерна, |  |
| сельскохозяйственного сырья | 2,0 Бк/кг |
| Диапазон плотностей измеряемых проб | 0,2 - 1,6 г/см3 |
| Питание от сети переменного тока |  |
| напряжение | 220 В |
| частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | не более 100 ВА |
| Диапазон рабочих температур | +10 - +35 °С |
| Уровень индустриальных радиопомех |  |
| СТБ ЕН 55022-2006 |  |
| Электромагнитная совместимость |  |
| СТБ ГОСТ Р 51522-2001 |  |
| Масса |  |
| блок детектирования гамма-излучения | 3 кг |
| блок детектирования бета-излучения | 3 кг |
| блок защиты | 120 кг |
| Габаритные размеры |  |
| блок детектирования гамма-излучения | ø 98х371 мм |
| блок детектирования бета-излучения | ø 138х340 мм |
| блок защиты | ø 600х950 мм |
| Емкость сосудов |  |
| для "сырых" проб |  |
| Маринелли | 1 л |
| плоский | 0,5 и 0,1 л |
| для концентрированных проб |  |
| плоский | 0,2 и 0,03 л |

Комплект поставки: спектрометрические блоки детектирования гамма- и бета-излучения, блок защиты, ПЭВМ,
программное обеспечение, контрольный гамма-источник 137Cs активностью 9 кБк, уплотнитель проб,
измерительные сосуды, руководство по эксплуатации, руководство оператора,
методики выполнения измерений.