## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

### Спектрометр энергии альфа-излучения СЭА-13П

Предназначен для измерения энергетического спектра альфа-частиц, идентификации альфа-активных нуклидов и определения их содержания в измеряемых пробах объектов окружающей среды, приготовленных методом радиохимического выделения, а также непосредственно в пробах аэрозольных выбросов в атмосферу и воздуха производственных помещений, отобранных на аэрозольных фильтрах типа АФА-РСП-20, без их радиохимической обработки

###### ПРИМЕНЕНИЕ

В ядерно-физических центрах для проведения исследований в различных областях фундаментальной и прикладной физики.

В заводских радиохимических лабораториях при контроле технологических процессов.

В лабораториях служб внешней дозиметрии предприятий при контроле объектов окружающей среды.

В радиологических лабораториях Госсанэпиднадзора, ветеринарных

и сельскохозяйственных служб при контроле качества воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения, продуктов животноводства и почв.

###### СОСТАВ

Блок измерительной камеры альфа спектрометра с установленным полупроводниковым детектором площадью от 450 до 3000мм2 (площадь детектора определяется Заказчиком) и со встроенным АЦП (для варианта исполнения СЭА-13П1)

Амплитудно-цифровой преобразователь АЦП-8К-В1 (для варианта исполнения СЭА-13П

Прикладное программное обеспечение в среде Windows -"LSRM"

Персональный компьютер с принтером

Насос вакуумный

ПРИНЦИП РАБОТЫ
В основу работы спектрометра положен принцип преобразования энергии альфа-частиц, попадающих на полупроводниковый детектор, расположенный в вакуумной камере, в электрические импульсы пропорциональной амплитуды с последующей их регистрацией и анализом

###### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диапазон регистрируемых энергий, МэВ | 3,5 – 9,0 |
| --- | --- |
| Число каналов анализатора | 4096 |
| Время установления рабочего режима, мин, не более | 45 |
| Интегральная нелинейность в рабочем диапазоне энергий альфа-излучения, кэВ, не более | 10 |
| Фон (в энергетическом диапазоне от 3,5 до 6,0 МэВ), имп/с, не более | 0,003 |
| Временная нестабильность за время непрерывной работы, кэВ, не более | 10 |
| Максимальная входная статистическая загрузка, имп/с, не менее | 10000 |
| Время непрерывной работы, ч | 8 |

| Характеристика | Номинальное значение величины |
| --- | --- |
| Энергетическое разрешение по линии 5156 кэВ 239Pu из комплекта ОСАИ, размещенного на расстоянии 50 мм от детектора альфа- излучения, площадью: 450 мм2 1000 мм2 2000 мм2 3000 мм2 | не более 35 кэВ не более 50 кэВ не более 70 кэВ не более 80 кэВ |
| Абсолютная эффективность регистрации по линии 5156 кэВ 239Pu из комплекта ОСАИ, размещенного на расстоянии 5 мм от детектора альфа-излучения, площадью: 450 мм2 1000 мм2 2000 мм2 3000 мм2 | не менее 20% не менее 25% не менее 30% не менее 35% |

Максимальный диаметр измеряемого образца 70 мм

Диапазон расстояний от пробы до детектора 5 - 50 мм, с шагом 5 мм

Потребляемая мощность от сети 220 В, 50 Гц - 500 Вт.

###### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ

|  | Блок измерительной камеры альфа-спектрометра | АЦП-8К-В1 (для СЭА-13П1) | Насос вакуумный НВР-1,25Д |
| --- | --- | --- | --- |
| Габаритный размер, мм | 350х180х250 | 180х110 | 136х340х90 |
| Масса, кг | 7,5 | 0,3 | 10 |

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Программа ADA (Alpha Decay Analysis)

СЕРТИФИКАТЫ
Прибор зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под N 15293-96.