## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

## Атомно-абсорбционный спектрометр КВАНТ-2А

Предназначен для проведения количественного элементного анализа по атомным спектрам поглощения и испускания и, в первую очередь, для определения содержания металлов (до 70 элементов) в растворах их солей: в природных и сточных водах, в растворах - минерализатах консистентных продуктов, технологических и прочих растворах. 
Основные области применения спектрометра - контроль объектов окружающей среды (воды, воздуха, почв), анализ пищевых продуктов и сырья для их изготовления, медицина и фармакология, химическая, нефтехимическая, металлургическая, и другие отрасли промышленности, научные исследования.

Основные параметры и характеристики Спектрометра КВАНТ-2А:

Однолучевой с дейтериевым корректором неселективного поглощения.

Основная относительная погрешность при измерении оптической плотности (в диапазоне оптической плотности от 0 до 0,75 Б) на длине 422,7 нм - не более 1%

Спектральный диапазон, нм 190..860

Диапазон измерения оптической плотности, Б 0..3

Питание спектральных ламп импульсное

Производительность до 200 измерений в час

Габаритные размеры, мм 1010x505x385

Масса, гк 70

Варианты исполнения:
- Одноламповый с ручной установкой длины волны
- С шестиламповой турелью и автоматическим монохроматором

Атомизатор

Автоматический выбор пламени: "пропан-воздух", "ацетилен-воздух", "ацетилен-закись азота"

Конструкционные материалы из титана

Возможность работ с органическими растворами

Эффективность аэрозолеобразования - до 24 %

Газораспределительный блок

Распознавание типов горелки и наличия пламени

Автоматический поджиг пламени и его гашение в нештатных ситуациях

Автоматическая регулировка расхода горючего газа, и контроль заполнения гидрозатвора и давления газов.

Рекомендуемый комплект поставки

Спектрометр КВАНТ-2А

Компьютер и программное обеспечение

Спектральные лампы

Генератор ртутно-гидридный

Блок проточно-инжекционный

Автосэмплер

Компрессор